## Slide 1
Sistema de batelada em indústria de Higiene e Limpeza

## Slide 2
Objetivo
Solução que permite o controle, monitoramento e análise do processo de bateladas e variáveis que estão direta ou indiretamente relacionadas com o processo.

## Slide 3
Características
Adições e controles automáticos seguindo os procedimentos e sequenciamentos das receitas;
Controle e registro das adições manuais feitas pelo operador a partir da ferramenta FactoryTalk Batch e-Procedure;
Análise de cada produção através dos relatórios gerados pela ferramenta Factory Talk Batch Reporting.

## Slide 4
Ferramentas utilizadas na solução
Hardware (Rockwell Automation / Allen-Bradley):
  Controlador família Controllogix
  Redes industriais Ethernet TCP/IP e Ethernet/IP
Softwares :
  Gerenciador de Bateladas FactoryTalk Batch
  Ferramenta de relatórios Batch Reporting

## Slide 5
Arquitetura do Sistema
Nível planta
PLC 1 ControlLogix L5563
PLC 2 ControlLogix L5573
Estação Supervisório 01
Estação Supervisório 02
RSView32 v.7.30
FTBatch Client
RSView32 v.7.30
FTBatch Client
Servidor #02
BD SQL Server
Servidor #01
Batch Server
Estação
Manutenção
RSView32 v.7.30
FTBatch Client
RSLogix 5000 v.19
RSNetWorks v.9
Stratix 8000
Link RF

## Slide 6: Modelamento (Process Cells)

## Slide 7
Modelamento (Units – Célula L01_02)
Balança de Sólidos
Balança de Líquidos
Misturador

## Slide 8
Modelamento (Phases Unit #01 - Sólidos - Célula L01_02)
Inicialização
Dosagem Matérias Primas
Contagem Batches
Descarga
Zera valores
Visualização

## Slide 9
Modelamento (Phases Unit #02 - Líquidos 1 - Célula L01_02)
Dosagens
Contagem Batches
Descarga
Visualização

## Slide 10
Modelamento (Phases Unit #03 - Líquidos 2 - Célula L01_02)
Dosagens
Contagem Batches
Descarga
Visualização

## Slide 11
Modelamento (Phases Unit #04 - MIS 01 - Célula L01_02)
Dosagens
Contagem Batches
Descarga
Visualização

## Slide 12
Modelamento (Phases Unit #05 - MIS 02 - Célula L01_02)
Inicialização
Recebimento de Sólidos
Dosagens
Visualização
Recebimento de Líquidos
Zera Valores
Mistura
Mensagens
Descarga
Adição Manual
Tempo
Setpoint Matéria Prima
Cronômetro
Contagem Batches

## Slide 13: Batch View - Receita

## Slide 14: Batch View - Receita

## Slide 15: Batch View - Receita

## Slide 16: Batch View - Receita

## Slide 17: Batch Material Editor – Cadastros

## Slide 18: Batch Recipe Editor - Receita

## Slide 19: Monitoramento das variáveis e equipamentos do processo

## Slide 20: Monitoramento das variáveis e equipamentos do processo

## Slide 21: Monitoramento das variáveis e equipamentos do processo

## Slide 22: Monitoramento das variáveis e equipamentos do processo

## Slide 23: Monitoramento das variáveis e equipamentos do processo

## Slide 24: Monitoramento das variáveis e equipamentos do processo

## Slide 25
Relatórios
A partir dos dados gravados no banco de dados pelo Archiver (ferramenta de registro dos dados das bateladas) estes dados são acessados a qualquer momento e a partir de qualquer computador conectado a rede da empresa. Os relatórios estão disponíveis na web (intranet) para acesso através de navegadores Web como Internet Explorer, Google Chrome ou Mozila Firefox.

## Slide 26: Relatórios - Detalhes

## Slide 27: Relatórios - Detalhes

## Slide 28: Relatórios - Detalhes

## Slide 29: Relatórios - Detalhes

## Slide 30
Desafios
Sistema flexível permitindo criação de várias receitas com sequenciamentos diferentes dos procedimentos de cada unidade;
Sistema escalável permitindo ampliações futuras mantendo a mesma base e padrões do projeto atual;
Integração com outras áreas e variáveis da fábrica;
Sistema robusto evitando falhas no controle que o tornem inoperante.